Dotyczy SIWZ pn.  Montaż płaskich kolektorów słonecznych łącznie z niezbędnym

wyposażeniem i sterowaniem wraz z instalacją do ogrzewania  c.w.u. w obiektach  Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu – w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu z zastosowaniem OZE jako źródła ciepła" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) odpowiadam na  zapytania:

1. Zapytanie:

Wskazuję na dokonanie przez Zamawiającego  sprzecznych z przepisami ustawy czynności w postępowaniu o udzielenie zamówienia polegających w szczególności na:

- Niezgodnym z przepisami prawa opisaniu przedmiotu zamówienia poprzez takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, które w sposób jednoznaczny wskazuje na pochodzenie produktów od konkretnego producenta, bez możliwości dopuszczenia rozwiązań równoważnych, a w konsekwencji bezprawnym naruszeniu zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu;

- Niezgodnym z przepisami prawa opisaniu przedmiotu zamówienia poprzez takie sformułowanie opisu przedmiotu zamówienia, które jest niezgodne z normami budowlanymi i zasadami eksploatacji kolektorów słonecznych, a w konsekwencji bezprawne naruszenie zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców w postępowaniu;

Swoim postępowaniem Zamawiający naruszył

-      art. 29 ust. 2 ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia w sposób, który realnie uniemożliwi konkurencję, co jest dalej idącym naruszeniem niż to wskazane w art. 29 ust. 2 ustawy, zgodnie z którym samo utrudnienie konkurencji jest niedopuszczalne i narusza podstawowe zasady Prawa Zamówień Publicznych. Zarzut ten dotyczy w szczególności:

- ustalenia temperatury stagnacji na poziomie 205 "C; w sytuacji gdy na rynku istnieją  inne rozwiązania odpowiadające jakościowo tym opisanym przez Zamawiającego a Zamawiający nie dopuścił w ramach opis przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych.

-postawienie wymogu by rama obudowy kolektora była aluminiowa, malowana proszkowe, w sytuacji gdy na rynku istnieją inne rozwiązania odpowiadające jakościowo tym opisanym przez Zamawiającego.

Zamawiający nie dopuścił w ramach opisu przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych

- postawienie wymogu aby kolektor posiadał szybę osłonową solarną o grubości 3,2 mm, w sytuacji gdy na rynku istnieją kolektory słoneczne z szybą o grubości większej niż 3,2 mm, które to są bardziej wytrzymałym pokryciem, o porównywalnej przepuszczalności

- postawienia wymogu aby kolektor posiadał absorber monolityczny alummiowo-miedziany, harfa pojedyncza z 4 przyłączeniami mosiężnymi gwintowanymi G3/4 z uszczelką „O" w sytuacji, kiedy na rynku istniej;

kolektory słoneczne o innej budowie i pokryciu absorbera, odpowiadające jakościowo tym opisanym przez Zamawiającego a Zamawiający nie dopuścił w ramach opisu przedmiotu zamówienia rozwiązań równoważnych, z zaznaczeniem że wskazane przez Zamawiającego parametry wskazują na jednego konkretnego producenta kolektorów słonecznych,

-      art. 30 ustawy poprzez opisanie przedmiotu zamówienia bez zachowania polskich norm,  a co za tym idzie zasad eksploatacji kolektorów słonecznych i zaniechaniem dopuszczenia rozwiązań równoważnych i lepszych, poprzez żądanie urządzeń jedynie o gorszych parametrach

-      art. 7 ust. l ustawy w związku ze wskazanymi wyżej naruszeniami, poprzez naruszenie zasad uczciwej konkurencji i równego traktowania wykonawców;

-     art. 11 ust. 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2003 roku, Nr 153, poz. 1503 ze zm.) oraz art. 5 k.c.

Mając na względzie powyższe wnoszę o zmianę treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (wraz z załącznikami) w sposób wskazany w treści niniejszych zastrzeżeń.

UZASADNIENIE

Zamawiający w dniu 01 kwietnia 2014 roku wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego pn.: „Montaż płaskich kolektorów słonecznych łącznie z niezbędnym wyposażeniem i sterowaniem wraz z instalacją do ogrzewania c.w.u. w obiektach Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu - w ramach zadania pn. "Termomodernizacja obiektów Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Studzieńcu z zastosowaniem OZE jako źródła ciepła" dofinansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej".

Sposób sformułowania wymagań odnoszących się do parametrów kolektora słonecznego zawartych w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 7.04, która jest integralną częścią SIWZ, narusza podstawowe zasady formułowania opisu przedmiotu zamówienia, a w konsekwencji również zasady uczciwej konkurencji i równego traktowania Wykonawców. Wskazać bowiem należy co następuje;

l. Zamawiający w odpowiedzi na pytanie nr 4 z dnia 7.04 wskazał, iż wymaganymi parametrami kolektora są:

a) rodzaj kolektora: kolektor cieczowy płaski

b) budowa; obudowa z blachy aluminiowej malowanej farbą proszkowa

c) szyba osłonowa solarna o grubości 3,2 mm

d) absorber monolityczny aluminiowo-miedziany, harfa pojedyncza z 4  przyłączami mosiężnymi gwintowanymi G3/4 z uszczelką „O"

e) pokrycie absorbera -BlueTec, absorbcja 95%, emisja 5%

f) powierzchnia apertury m2 1,827

g) temperatura stagnacji 205 °C

h) sprawność optyczna % 79,4

i) A l W/m^

j) A2 W/nW

I. Zarzut dot. Budowy

Zamawiający bezpodstawnie wymaga jedynie kolektorów słonecznych z obudową z blachy aluminiowej matowanej proszkowe, nic dopuszczając rozwiązań równoważnych.

Obudowa aluminiowa malowana proszkowe jest to Jedna z kilku równoważnych metod malowania ramy kolektora. Efekt malowania uzyskany tą metodą me jest lepszy od efektu uzyskiwanego w przypadku zastosowania innych metod- Aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji należy, albo całkowicie wykreślić ten zapis, jako nie mający zasadniczego znaczenia, albo dopuścić pozostałe technologie pokrycia aluminium jak np. anodowanie.

II. Zarzut dot. szyby osłonowej

Zamawiający bezpodstawnie wymaga jedynie kolektorów słonecznych z szybą osłonową solarną o grubości 3,2mm.

Grubość szyby solarnej kolektorów słonecznych dostępnych na rynku to minimum 3,2mm Im grubsza szyba solarną, tym większa wytrzymałość mechaniczna, w tym odpornością na gradobicie- Wymóg zastosowania kolektora słonecznego tylko o grubości szyby 3,2 mm wyklucza zastosowania kolektorów z grubszymi szybami, a więc kolektorów lepszych z szyba o większej odporności mechanicznej. Aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji należy, albo całkowicie wykreślić ten zapis, jako nie mający zasadniczego znaczenia, albo dopuścić szyby solarne o innej zaznaczając grubość szyby jako min. 3,2 mm.

III. Zarzut dot. układu hydraulicznego

Zamawiający bezpodstawnie wymaga jedynie kolektora słonecznego z absorberem harfa pojedyncza z 4 przyłączami mosiężnymi gwintowanymi G3/4 z uszczelką „O"

Jest to konkretne rozwiązanie jednego producenta kolektorów słonecznych firmy HEWALEX, Zastosowane w kolektorze Hewalex KS 2000 TLP AC.

Układ harfowy w żaden sposób nie jest układem lepszym od układu meandrycznego. Co więcej, zauważalną zależnością są wyższe uzyski energetyczne kolektorów słonecznych o innych niż harfowy układ hydrauliczny.

Materiał przyłącza króćca, jego średnica oraz rodzaj uszczelnienia nie określa jego cech użytkowych kolektora tylko budowę. Producenci kolektorów stosują różne rozwiązania w tym zakresie, a wskazane jest jednym z rozwiązań równoważnych zastosowanym w konkretnym modelu kolektora.

Aby zapewnić warunki uczciwej konkurencji należy, albo całkowicie wykreślić ten zapis, jako nie mający zasadniczego znaczenia, albo dopuścić inne   układy hydrauliczne jak   meandra i harfa podwójna z możliwością zastosowania króćców przyłączeniowych wykonanych z innego materiału, o innej średnicy i innym rodzajem uszczelnienia.

IV. Zarzut dot. materiału absorbera

Zamawiający bezpodstawnie wymaga aby absorber kolektora słonecznego był absorberem monolitycznym aluminiowo-miedzianym.

Taki absorber to obok absorbera w całości wykonanego z miedzi (miedź-miedź) lub w całości z aluminium (aluminium-aluminium) jedno z rozwiązań konstrukcji absorbera. Zaznaczyć należy, że aluminium posiada znacznie niższy współczynnik przewodzenia, dlatego jest to rozwiązanie gorsze od absorbera w całości wykonanego z miedzi. Ograniczenie możliwości zastosowania kolektorów wyłącznie do urządzeń z absorberami aluminiowo-miedzianymi nie pozwoli na zastosowanie kolektorów lepszych, o absorberach w całości wykonanych z miedzi o większej mocy i uzyskach energetycznych. Aby zapewnić warunki uczciwej

konkurencji należy, albo całkowicie wykreślić ten zapis, jako nie mający zasadniczego znaczenia, albo absorbery o innej budowie jak np. miedź-miedź.

V. Zarzut dot. temperatury stagnacji

Zamawiający bezpodstawnie wymaga temperatury stagnacji kolektora tylko na poziomie 205°C. Po raz kolejny jeden z parametrów służy tu Zamawiającemu na wskazanie konkretnego urządzenia.

Kolektory słoneczne to urządzenia, których celem jest wytwarzanie energii cieplnej do podgrzania wody, a zatem o ich jakości świadczą takie parametry jak uzysk energetyczny oraz moc i pod tym względem powinny być porównywane. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na fakt, że kolektory słoneczne posiadające temperaturę stagnacji powyżej 205°C są w jakikolwiek sposób lepsze niż takie, które posiadają temperaturę stagnacji poniżej 205°C.

Co więcej wszystkie dostępne opracowania branżowe i naukowe potwierdzają, że im niższa temperatura stagnacji kolektora tym lepiej dla kolektora słonecznego i całej instalacji solarnej.

Żądanie kolektorów słonecznych o temperaturze stagnacji ponad 205°C jest niczym nie uzasadnione i mające na celu Jedynie ograniczenie konkurencji.

Miarodajnym dokumentem potwierdzającym trwałość i uzyski energetyczne kolektora słonecznego Jest raport z badań niezależnego laboratorium i certyfikat wydany przez niezależną jednostkę certyfikującą potwierdzający, że kolektor słoneczny spełnia wymagania normy PN-EN 12975 pn. Kolektory Słoneczne.

Zamawiający może jedynie wskazać czy chce urządzenie o najwyższych osiągach uzysku energetycznego, czy też wystarczy mu kolektor słoneczny o niższym uzysku energetycznym.

Temperatura stagnacji nie jest wykorzystywana w obliczeniach punktu 6 normy EN 12975-2 „Badanie charakterystyki cieplnej kolektorów cieczowych", nie ma zatem bezpośredniego związku pomiędzy temperaturą stagnacji a uzyskiem energetycznym kolektora.

Stawianie wymogu temperatury stagnacji minimum 205°C nie jest uzasadnione ani ze względu na większe uzyski kolektora, ani ze względów bezpieczeństwa instalacji.

Zgodnie z obecnym poziomem wiedzy technicznej, potwierdzonej wieloma opiniami autorytetów naukowych oraz publikacjami prasowymi kolektor słoneczny o niższym poziomie temperatury stagnacji w trakcie eksploatacji nie będzie narażony na wyższe temperatury niż temperatura stagnacji, a zatem odporność materiałów musi odpowiadać temperaturze stagnacji.

Kolektory słoneczne wykonane są z tych samych materiałów niezależnie od temperatury stagnacji (np. miedź, aluminium, powłoki: Tinox, Sunselect).

Przy tych samych okresach stagnacji kolektory o wyższej temperaturze stagnacji będą bardziej narażone na starzenie się elementów instalacji - np. materiałów konstrukcyjnych absorbera oraz płynu solarnego.

Typowo w instalacjach solarnych stosowane są płyny będące wodnym roztworem glikolu propylenowego. Wg producentów płynu nie może on być narażany na trwałe temperatury powyżej 170 °C, a w temperaturach powyżej 200°C dochodzi do powolnego rozkładu termicznego płynu solarnego, co może znacznie zmniejszyć jego trwałość (konieczność częstszej wymiany i uzupełniania). Może również dochodzić do wytrącania się osadów, które mogą wpływać na drożność systemu. Źródła literaturowe donoszą również o możliwych oddziaływaniach korozyjnych zachodzących w podwyższonych temperaturach.

Ww argumenty jednoznacznie potwierdzają że im wyższa temperatura stagnacji, tym krótsza żywotność samego kolektora, jak i niektórych innych elementów instalacji. W przypadku dłuższych okresów stagnacji temperatura stagnacji kolektora będzie odgrywała znaczną rolę. Z tego względu należy uznać,, że korzystne są niskie wartości temperatury stagnacji.

Temperatura stagnacji nie ma również wpływu na sprawność energetyczną  kolektorów.

Biorąc pod uwagę powyższe, specyfikując warunki zamówienia, należy określić kolektor słoneczny o wysokich uzyskach ciepła przy równocześnie niezbyt wysokiej temperaturze stagnacji, co przełoży się na większą trwałość kolektora, płynu solarnego, czy innych elementów instalacji narażonych na podwyższone temperatury płynu w okresie stagnacji.

Również orzecznictwo Krajowej Izby Odwoławczej potwierdza ww twierdzenia. Wyrokiem z dnia 6 grudnia 2013r. Krajowa Izba Odwoławcza w Warszawie, po rozpatrzeniu zarzutów odwołującego od zapisów dotyczących wymogów stagnacji powyżej 200°C, w postępowaniu przetargowym na montaż instalacji  solarnych nakazała usunięcie tego zapisu (KIO 2683/13): „W ocenie Izby usidlenie przez- Zamawiającego minimalnej temperatury stagnacji na poziomie 200°C stanowi naruszenie przepisu art. 29  ust. 2 ustawy Pzp.

Zgodnie z powyższym przepisem przedmiotu zamówienia nie można opisywać: w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Oczywistym jest, że me oznacza to konieczności dokonania takiego opisu przedmiotu zamówienia, który da możliwość udziału w postępowaniu wszystkim wykonawcom działającym w danej branży. Opis fen musi odpowiadać uzasadnionym potrzebom zamawiającego, pozwalając  uzyskać  przedmiot zamówienia, który będzie zgodny pod względem jakości i funkcjonalności z oczekiwaniami zamawiającego. Konieczność zapewnienia jak największej konkurencji, poprzez umożliwienie otrzymania  zamówienia nieograniczonemu kręgowi wykonawców me może bowiem prowadzić do sytuacji, w której zamawiający zmuszony jest nabyć dostawy, usługi lub roboty budowlane nieprzydatne, niespełniające jego obiektywnie uzasadnionych oczekiwań. Innymi słowy, zamawiający ma pełne prawo tak opisać przedmiot zamówienia, aby zapewnić jak najlepszą realizację swoich potrzeb. Nie jest to jednak prawo nieograniczone, Swoboda zamawiającego w tym zakresie nie Może bowiem w sposób nieuzasadniony zawężać kręgu wykonawców, którzy mogą wykonać przedmiot zamówienia. Zatem oceniając opis przedmiotu zamówienia pod katem zgodności z art. 29 ust. 2 ustawy Pzp należy ustalić, czemu służą jego poszczególne elementy – czy są  one uzasadnione istota i celem zamówienia, czy też, nie służąc żadnym obiektywnie uzasadnionym  potrzebom, zawężają krąg wykonawców mogących zamówienie wykonać. Nie ma wątpliwości, że w przedmiotowym postępowaniu określenie parametru kolektora dotyczącego minimalnej temperatury stagnacji na poziomie 200°C uniemożliwia ubieganie się o udzielenie zamówienia tym wykonawcom, którzy oferuje kolektory o niższej temperaturze, stagnacji. Nie ma przy tym znaczenia pokoszony przez Zamawiającego fakt, że na rynku działa wielu wykonawców będących w stanie ww. wymaganie spełnić. Nieuzasadnione  ograniczenie konkurencji może mieć bowiem miejsce nie tylko w sytuacji, gdy krąg wykonawców ubiegający się o zamówienie zostaje ograniczony do jednego czy dwóch, ale również wtedy, gdy dopuszczając i postępowania wielu wykonawców, w sposób nieuzasadniony uniemożliwia się udział w mm równie dużej grupie".

W innych postępowaniach, np. prowadzonym przez Zamawiającego Związek Gmin Dorzecza Wisłoki czy też Miasto Grajcwo Krajowa Izba Odwoławcza umorzyła postępowania odwoławcze w konsekwencji uwzględnienia przez Zamawiających w całości zarzutów podniesionych w odwołaniu a dotyczących niezgodnego z przepisami prawa opisaniu przedmiotu zamówienia określając temperaturę stagnacji  na poziomie min. 200 °C. (sygn. akt: KIO 2962/13, sygn.. akt: K10 585/14).

Zamawiający stosując powyższe zapisy naruszył zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców powodując możliwość złożenia oferty z urządzeniami o gorszych parametrach, uniemożliwiając zastosowanie lepszych jakościowo urządzeń. Co więcej zapisy Zamawiającego wskazują konkretne parametry i konkretne urządzenie, bez możliwości stosowania rozwiązań równoważnych.

Dla prawidłowego i zgodnego z prawem sformułowania opisu przedmiotu zamówienia niezbędne jest:

- wykreślenie wymogu dotyczącego malowania farbą proszkową lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych,

- wykreślenie wymogu grubości szyby solarnej 3,2 mm lub dopuszczenie rozwiązań równoważnych

- wykreślenie wymogu dotyczącego budowy absorbera (aluminiowo-miedziany, harfa pojedyncza z przyłączami mosiężnymi gwintowanymi G3/4" z uszczelką „O") lub dopuszczenie absorberów o innej budowie jak np. absorberów miedź-miedź z układem hydraulicznym harfy podwójnej lub meandry o króćcach wykonanych miedzi o średnicy i sposobie uszczelnienia zgodnie z technologią producenta,

- wykreślenie wymogu dotyczącego temperatury stagnacji lub zmiana tego wymogu na max 170 °C.

Krajowa Izba Odwoławcza w wyroku z dnia 20 stycznia 2009 roku (sygn. akt: KIO/UZP 2/09 wyraźnie wskazała, iż „swoboda Zamawiającego w opisie przedmiotu zamówienia nie może prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia kręgu potencjalnych wykonawców. W sytuacji określenia wymaga odnoszących się do potrzeb zamawiającego, mogących ograniczać krąg potencjalnych wykonawców, zamawiający winien wykazać, że wyłącznie produkt o parametrach przez niego określonych umożliwia mu realizację celu założonego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publiczne&o. Zakazane jest formułowanie warunków postępowania uniemożliwiających swobodny dostęp do udziału w postępowaniu w celu złożenia oferty". "(...) do naruszenia art. 29 ust. 2 PZP może dojść w sytuacji, w której istnieje jedynie możliwość utrudnienia uczciwej konkurencji" (tak również m, in. wyrok KIO z 18 listopada 2008 roku, sygn. Akt KIO/UZP 1240/08).

Wobec powyższego przedmiotowe zastrzeżenia są w pełni uzasadnione i wymagają reakcji Zamawiającego.

Zamawiającego, by doprowadzić do przeprowadzenia postępowania zgodnie z zasadami wskazanym

w ustawie i umożliwić złożenie prawidłowych ofert wykonawcom.

Odpowiedź:

- Zarzut dot. obudowy kolektora.

Zamawiający wymaga obudowy kolektora z blachy aluminiowej wykonanej jako szczelna wanna z narożnikami spawanymi i malowanej proszkowo na kolor brąz grafitowy- kolor RAL 7022. Nie dopuszcza się do zastosowania obudowy ramowej z aluminium i z dnem wykonanej z blachy stalowej i połączonej z ramą na wpust.

Jako równoważne pokrycie do malowania proszkowego dopuszcza się aluminium anodowane i barwione na kolor RAL7022.

- Zarzut dot. szyby solarnej.

Zamawiający wymaga zastosowanie szyby solarnej o grubości 3,2 mm jako grubości minimalnej. Szyba solarna o grubości 3,2 mm spełnia wymagania wytrzymałościowe wymagane normą przedmiotową kolektorów PN-EN 12 975 – 1 i 2.

Zamawiający dopuszcza kolektory z szybami osłonowymi solarnymi grubszymi pod warunkiem jednakże transmisyjności dla widma promieniowania słonecznego porównywalnej z szybą solarną o grubości 3,2 mm.

- Zarzut dot. układu hydraulicznego.

Zamawiający wymaga, aby absorber kolektora miał budowę harfy pojedynczej z 4 przyłączami po 2 u góry i  2 na dole obudowy. Przyłącza niekoniecznie muszą być mufowe-mosiężne i gwintowane, ale nie mogą być z rury miedzianej  prostej, niekielichowanej, i z połączeniami między kolektorami jako zaciskowymi bez kompensacji temperaturowego wydłużenia liniowego kilku kolektorów w jednym zestawie.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów z absorberami typu meander lub harfa podwójna.

- Zarzut dot. materiału absorbera.

Zamawiający dopuszcza także zastosowanie kolektora monolitycznego w całości z miedzi, lecz z pokryciem BlueTec, absorbcja 95% i emisja 5%.

Zamawiający nie dopuszcza kolektorów z absorberem całkowicie aluminiowym.

- Zarzut dot. temperatury stagnacji

Zamawiający  nie dopuszcza zastosowanie kolektora o temperaturze stagnacji niższej niż 200 oC.

Wywody zgłaszającego zarzut na temat korzyści wynikających z zastosowania kolektorów o niskiej temperaturze stagnacji są  całkowicie błędne.

Kolektor o budowie i parametrach podanych w SIWZ Zamawiający podał do zastosowania jako „kolektor wzorcowy” i dopuszcza zastosowanie kolektorów innych, z odstępstwami opisanymi w w/w odpowiedziach na zarzuty Wykonawcy.

2. Pytanie:

1. Czy w zakres przedmiotu zamówienia wchodzi również opisana w projekcie pkt. 1.1.3. Zakres robót wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowania oraz ocieplacie stropu poddasza nieużytkowego części starej szkoły warstwą wełny mineralnej gr. 15. cm (pkt 2 opisu technicznego)? Jeżeli lak prosimy o załączenie przedmiarów robót, na podstawie których, będzie można sporządzić kosztorysy nakładcze dotyczące w/w robót.

Jeżeli zapisy dotyczące, w/w robót zostały zamieszczone omyłkowo prosimy o ich wykreślenie.

Odpowiedź:

W zakres przedmiotu zamówienia nie wchodzi wymiana pokrycia dachowego wraz z wykonaniem obróbek blacharskich i orynnowaniem oraz ocieplenie stropu poddasza szkoły.

3. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że do oferty należy dołączyć dwa kosztorysy tj. kosztorys branży sanitarnej (68 pozycji) i kosztorys branży elektrycznej (117 poz.} + ewentualnie kosztorys robót związanych z wymianą pokrycia dachowego i ociepleniem stropu.

Odpowiedź:

Do oferty należy dołączyć dwa kosztorysy: branży sanitarnej i elektrycznej.

4. Pytanie:

Malowanie ramy kolektora metoda proszkową to druga, obok anodowania, metoda nanoszenia powłok stosowana przy produkcji i kolektorów słonecznych, Efekt uzyskany tą metodą nie jest lepszy niż przypadku anodowania.   Czy zatem Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory a obudową wykonaną z aluminium anodowanego na kolor brązowy?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga obudowy kolektora z blachy aluminiowej wykonanej jako szczelna wanna z narożnikami spawanymi i malowanej proszkowo na kolor brąz grafitowy- kolor RAL 7022. Nie dopuszcza się do zastosowania obudowy ramowej z aluminium i z dnem wykonanej z blachy stalowej i połączonej z ramą na wpust.

Jako równoważne pokrycie do malowania proszkowego dopuszcza się aluminium anodowane i barwione na kolor RAL7022.

5. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory słoneczne z. hartowaną szybą solarną o grubości 4 mm ? Szyba solarna o grubości 4 mm posiada większą wytrzymałość i odporność na uderzenia od szyby o grubości 3,2 mm.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga zastosowanie szyby solarnej o grubości 3,2 mm jako grubości minimalnej. Szyba solarna o grubości 3,2 mm spełnia wymagania wytrzymałościowe wymagane normą przedmiotową kolektorów PN-EN 12 975 – 1 i 2.

Zamawiający dopuszcza kolektory z szybami osłonowymi solarnymi grubszymi pod warunkiem jednakże transmisyjności dla widma promieniowania słonecznego porównywalnej z szybą solarną o grubości 3,2 mm.

6. Pytanie:

Czy Zamawiający dopuści do zastosowania kolektory z absorberem w całości wykonanym z miedzi (miedź-miedź) Miedź posiada znacznie większy współczynnik przewodzenia od aluminium, dlatego kolektor o absorberze wykonanym w całości z miedzi będzie posiadał większą moc i uzyski energetyczne.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza kolektory z absorberem z  miedzi, ale z pokryciem Blue Tec.

7. Pytanie:

Harfa pojedyncza, to jedno z rozwiązań stosowanych, w układach hydraulicznych kolektorów, Układ harfowy w żaden sposób nie jest układem lepszym od układu meandrycznego. Co więcej, zauważalne zależnością wyższe uzyski energetyczne kolektorów słonecznych o innych niż harfowy układ hydrauliczny. Czy zatem zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory o innym układzie hydraulicznym niż harfa pojedyncza?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga, aby absorber kolektora miał budowę pojedynczej harfy. Absorber meander nie jest dopuszczony do zastosowania.

8. Pytanie:

Producenci kolektorów stosuję różne rozwiązania w zakresie króćców, ich średnicy oraz sposobu uszczelnienia, a wskazane rozwiązanie jest jednym z wielu rozwiązań zastosowanym w konkretnym modelu kolektora Hewalex KS 2000 TLP AC. Czy zatem Zamawiający dopuszcza do zastosowania kolektory o króćcach wykonanych z miedzi o średnicy 22 łączonych na zacisk ?

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga aby absorber kolektora miał budowę harfy pojedynczej z 4 przyłączami po 2 u góry i  2 na dole obudowy. Przyłącza nie koniecznie muszą być mufowe-mosiężne i gwintowane, ale nie mogą być z rury miedzianej  prostej, niekielichowanej, i z połączeniami między kolektorami jako zaciskowymi bez kompensacji temperaturowego wydłużenia liniowego kilku kolektorów w jednym zestawie.

Zamawiający nie dopuszcza zastosowania kolektorów z absorberami typu meander lub harfa podwójna.

9. Pytanie:

Zamawiający żąda bezwzględnego podania nazwy firmy podwykonawcy. Zgodnie 2 art. 36 ust. 4 ustawy PZP Zamawiający może zadać od wykonawców jedynie wskazania w ofercie części zamówienia (zakresu), której wykonanie powierzy podwykonawcom. Żądanie takich informacji jak nazwa narusza ten przepis. W związku z powyższym wnosimy o wykreślenie zapisów dotyczących wskazania nazwy podwykonawców.

Odpowiedź:

Zamawiający w przedmiotowym zakresie dokonał modyfikacji SIWZ, przy czym o podwykonawcach mówi art. 36b.1 Pzp, nie zaś 36.4.

10. Pytanie:

Jak należy rozumieć  zapis w  SIWZ rozdział II punkt 3) utrzymania obiektu do czasu odbioru bezusterkowego.

Odpowiedź:

Za obiekt objęty placem budowy odpowiada Wykonawca do chwili bezusterkowego odbioru robót.

11. Pytanie:

Czy Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie kolektorów słonecznych o niższej niż 205°C temperaturze stagnacji, co znacząco wpłynie na wydłużenie żywotności kolektora ?

Uzasadnienie

W zakresie porównywania temperatury stagnacji kolektorów słonecznych jest zależność, że im niższa temperatura stagnacji Tym lepszy jest kolektor. Im niższa temperatura stagnacji, czyli temperatura maksymalna do jakiej może się nagrzać kolektor bez odbioru ciepła, tym lepiej dla wszystkich materiałów zastosowanych przy produkcji kolektora, a także dla płynu solarnego. Kolektor nagrzewa się do temperatury stagnacji w sytuacjach awaryjnych, w których ciepło nie może być odebrane z kolektora, np. podczas przerwy w dostawie energii elektrycznej podczas dużego nasłonecznienia. Im wyższa jest temperatura stagnacji. Tym bardziej cierpi cały system solarny, a co za tym idzie szybciej dochodzi do uszkodzeń poszczególnych elementów instalacji w tym płynu solarnego. Nagrzanie kolektura do temperatury ponad 170 °C prowadzi do rozkładu termicznego płynu – czyli do jego zniszczenia. Skutkuje to powstaniem spieków, które zatykają rurki króćca lub ograniczają przepływ. Dlatego, aby spełnić warunek zamawiającego o zabezpieczeniu nocnika ciepła przed niszczącym przegrzaniem, konieczne jest zastosowanie kolektorów słonecznych o możliwie niskiej temperaturze stagnacji, co pozwoli w pełni zabezpieczyć płyn niszczącym przegrzaniem. Należy także zaznaczyć, że kolektory słoneczne (o urządzenia, których celem jest wytwarzanie energii cieplnej do podgrzania wody, a zatem o ich jakości świadczę takie parametry jak uzysk energetyczny, l pod tym względem powinny być porównywane. Nie ma żadnych dowodów wskazujących na fakt, że kolektory słoneczne posiadające temperaturę stagnacji powyżej 205'C są w jakikolwiek: sposób lepsze niż takie, które posiadają temperaturę stagnacji poniżej 295C'C. Żądanie kolektorów słonecznych o temperaturze stagnacji ponad 205°C jest niczym nie uzasadnione i mające na celu jedynie ograniczenie konkurencji. Miarodajnym dokumentem potwierdzającym trwałość i uzyski energetyczne kolektora słonecznego jest raport z badań niezależnego laboratorium i certyfikat wydany przez niezależna jednostkę certyfikującą potwierdzający, że kolektor słoneczny spełnia wymagania normy PN-EN 12975 pn. Kolektory Słoneczne- Zamawiający może jedynie wskazać czy  chce urządzenie o najwyższych osiągach uzysku energetycznego czy też wystarczy mu kolektor słoneczny o niższym uzysku energetycznym. Temperatura stagnacji nie jest wykorzystywana w obliczeniach punktu f> normy EN 12975-2 „Badanie charakterystyki cieplnej kolektorów cieczowych", nie ma zatem bezpośredniego związku pomiędzy temperaturą stagnacji a u2yakiem energetycznym kolektora. Stawianie wymogu temperatury stagnacji minimum 205''C nie jest uzasadnione ani ze względu na większe uzyski kolektora, ani ze względów bezpieczeństwa instalacji. W konsekwencji powyższego wskazać należy, iż Zamawiający stosując powyższy zapis naruszy zasadę uczciwej konkurencji oraz zasadę równego traktowania wykonawców powodując możliwość złożenia oferty z urządzeniami o gorszych parametrach, a uniemożliwiając zastosowanie  lepszych jakościowo urządzeń. Dla prawidłowego i zgodnego z prawem sformułowania opisu przedmiotu zamówienia niezbędne jest wykreślenie powyższego wymogu ze Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Odpowiedź:

Zamawiający  nie dopuszcza zastosowanie kolektora o temperaturze stagnacji niższej niż 200 oC.

Wywody zgłaszającego zarzut na temat korzyści wynikających z zastosowania kolektorów o niskiej temperaturze stagnacji są całkowicie błędne.

Dyrektor Zespołu Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego

Elżbieta Butajło

Studzieniec, 15.04.2014 r.